بررسی و شناخت مبانی طراحی مراکز نابینایان از نقطه نظر آسایش حرکتی نابینا درمحیط

الهام محسن پور[1]

محسن محسن‌پور[2]

# چکیده

معماري با مجموعه‌ي احساسات و ايده‌هايي براي بهتر زيستن، فرايندي است فيزيكي كه در قالب ساخت بناهايي براي عملكردهاي مختلف و رفع نيازهايي همچون زيست، امنيت، آسايش و نيازهاي بي‌شمار ديگر بشري نمود مي‌يابد. شباهت‌هاي ناگزير در ساخت و سازهاي جوامع گوناگون طي هزاره‌ها و برحسب نيازهاي مشترك، الگوهاي نسبتاً مشابهي به وجود آورده است و درك و فهم انسان از اين فرايند، به ابزار درك وي از فضا وابستگي تام دارد. بخشي كوچك از جمعيت بشري كه داراي ابزارهاي متعارف ادراك فضا نيستند، به فضايي متفاوت با ديگران نياز دارند. از اين ميان، نابينايان ابزار اصلي درك فضا و معماري ندارند. براي جلوگيري از احساس طَرد‌شدن در ذهن اين قشر، از يك طرف نمي‌توان آن‌ها را از افراد سالم اجتماع جدا كرده، در محدوده‌اي مشخص محصور كرد؛ از طرف ديگر، اختصاص پروژه‌اي بزرگ به درصد بسيار كمي از افراد جامعه، توجيه اقتصادي نيز نخواهد داشت و چه‌بسا با پيشرفت‌هاي روز‌افزون علوم و فناوري به‌زودي در روند طراحي معمارانه براي فضاهاي مختص نابينايان (با هدف رفع درصدي از مشكل نابينايي)، نيازمند حفظ اصول و مباني بصري و زيباشناختي خاص براي يك پروژه‌ي معماري يا معماري منظر نيز باشيم. هدف اصلی اين مقاله، پرداختن به مبناي احساس و ادراك فرد نابينا و چگونگي ارتباط وي با پيرامون است. رسيدن به طراحي فضای درخور نابينا و ارائه‌ي الگو و طرحي صحيح از فضاي مناسب با ادراك او است كه دستيابي به اين هدف، بدون آگاهي و شناخت بهره‌بردار كه همان فرد نابينا است، به‌راستي ميسر نمي‌شود

در نتیجه، باید براي اين گروه نیز موقعيت معماري مناسبي پديد آيد تا راحت‌تر بتوانند در فضاي مناسب بينايان زندگي كنند. بي‌توجهي به اين موضوع باعث شده تا هم نابينايان و هم گروه‌هاي ديگر معلولين در وضعيتي سخت و آزاردهنده به سر ببرند؛ چرا كه اساس تفكر طراحي، بدون توجه به اين معلوليت بوده است. مثلاً وجود موانع متعدد بصري، نبود هدايت كننده‌ها و جهت نماهاي مناسب براي نابينا در فضا، نصب الحاقات مزاحم براي حركت آنان و استفاده از روش‌هاي طراحي گيج كننده و دشوار و... نمونه‌هايي از اين مشكلات هستند. همچنين ناهمواري‌ها و پَستي‌و بلندي‌هاي پياده روها و كوچه‌ها، پله‌هاي زياد مقابل در ورودي بناها، راه را براي تردد نابينايان ناهموارتر كرده است. در واقع، نامناسب بودن محيط شهري، نابينايان را در استفاده از خيابان‌ها و فضاهاي عمومي مانند پارك‌ها و حضور فعال و پررنگ در اجتماع محروم كرده، آن‌ها را به خانه نشيني و دوري‌گُزيدن از اجتماع ترغيب كرده است. اين مقاله با تحلیل نقاط قوت و ضعف مرکز نابینایان شهید بهشتی اصفهان به ارائه‌ي راهکارهایی در جهت بهبود طراحی این گونه مراکز پرداخته است.

# واژه‌هاي كليدي

معماری، نابینا، حواس، ادراک، روان‌شناسی

# مقدمه

انسان جهت برقراري ارتباط و تعامل با محیط نیازمند کسب اطلاعات از محیط اطراف خود است. محیط اطراف، یا به عبارتی، جهان واقعی، همواره به عنوان فرستنده، اطلاعات مربوط به خود را به روش هاي مختلف ارسال می کند. انسان نیز براي گرفتن این اطلاعات از محیط، به دستگاه هاي دریافت کننده ي داده هاي محیطی نیازمند است. بخش اصلی این داده ها توسط اندام هاي حسی انسان دریافت و جهت پردازش توسط سیستم اعصاب مرکزي به مغز منتقل می شود. براي دریافت اطلاعاتی که اندام هاي حسی قادر به دریافت آنها نیست، انسان به سیستم هاي مصنوعی متوسل می شود که وظیفه تبدیل داده هاي غیرقابل احساس به داده هاي قابل احساس را بر عهده دارند. به این طریق دامنه حواس انسان گسترش پیدا می کند در واقع، اطلاعات دنیاي اطراف به واسطه حواس به ما می رسد . بدون بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی مغز انسان در بی اطلاعی کامل از محیط بیرون قرار خواهد داشت. به گفته توماس هیچ مفهومی در ذهن انسان شکل نمی گیرد مگر آنکه تماماً یا بخشی از آن از راه اندام هاي حسی تشکیل شود ( ایروانی و خداپناهی،1371،صص2).

از میان حواس پنج گانه انسان، بینایی یکی از مهم ترین حواس به شمار می رود. از دست دادن بینایی در هرسنی ممکن است با عوارض و مشکلات اولیه و ثانویه اي همراه باشد. عواقب ضایعات بینایی که سلامت جسمی و روانی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند وسیع هستند و شامل: عدم استقلال فرد و نیازمند شدن به کمک در انجام کارهاي خانه، امور شخصی و سایر جنبه هاي زندگی روزانه، انزواي اجتماعی، عدم شرکت در فعالیت ها و بی علاقگی نسبت به آن ها، افت عملکرد، افزایش وابستگی به دیگران و ...می باشد. از آنجا که ضایعات بینایی تأثیر قابل ملاحظه اي برتوانایی و عملکرد فرد دارند، طراحی محیطی مناسب با نیازهاي این گروه از افراد می تواند در بهبود عملکرد آن ها مؤثر باشد(عسگری،1390،صص‌30). یکی از مهم ترین و ضروري ترین ابعادي که در طراحی محیط (طراحی شهري و معماري) باید به آن دقت شود؛ فرایند احساس، ادراك و شناخت محیطی است که تجربه مکان را براي انسان هموار می سازد. براي ساختن محیط هاي سازگار و متناسب با نیازهاي ادراکی- رفتاري نابینایان باید شناخت صحیح و دقیق از رابطه بین نابینا و محیط و به طور کلی انسان و محیط بدست آورد. به عبارت دیگر، در طراحی محیطی شناخت رابطه بین عناصر و شکل محیط و تأثیر آن بر سطوح مختلف رفتاري، احساسی و ادراکی استفاده کننده از محیط دارای اهمیت خاصی است.(براتی،139،ص20).

# 1-تعریف نابینایی

براساس متداولترین تعریف نابینایی که مورد پذیرش و توافق همه محافل علمی و سازمانهای مختلف (نابینا کسی است که دید و   بینایی او علیرغم بر200/20یا کمتر باشد. به عبارت دیگر آنچه را که با چشم عادی میتوان در200قدمی(حدود 70متری)دید.با تعریف فوق فرد نابینا تنها قادر است20قدمی (حدود 7متر)یا نزدیکتر را ببیند(افروز،1390،ص57). بنابراین طبق تعریف بالا نابینایان درتوانایی های دید به دو دسته اصلی تقسیم میشوند(فرزین و شیبانی،1389،ص63).

تقسیم بندی کلی معلولین بصری عبارت است از:

نابینایان مطلق

نیمه نابینایان

اما تقسیم بندی های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، که در جدول(1 ) به آن ها اشاره شده است.

# جدول1: تقسیم بندی ناتوانان بصری

| تقسیم بندی کلی معلولین بصری | 1.نابینایان مطلق | توضیحات |
| --- | --- | --- |
|  |  | اصلا قادر به درک نور نیستند و یا نوررا میزان محدودی حس کرده و حرکت اجسام را در فاصله دورتر از سه متر تشخیص نمی دهند |
|  | 2.نیمه نابینایان | میزان دید این گروه بین 10 تا 30 درصد بوده و با این مقدار دید قادر به انجام کارهای روزمره خود می باشند |
| تقسیم بندی بر اساس ریشه در علل نابینایی در معلولین بصری | 1.نابینایان مادرزادی | از بدو تولد نابینا بوده اند و هرگز تصویر واضحی از محیط اطراف خود نداشته اند |
|  | 2.دیر نابینایان | افرادی هستند که در اثر حادثه، بیماری یا عوامل دیگری مثل جنگ بینایی خودرا از دست داده اند. |
| تقسیم بندی بر اساس شیوه های متداول در جهان | ((تعریف قانونی)) یا پزشکی | این تعریف در سال 1924 توسط انجمن پزشکی آمریکا ارائه گردیده است واژه قانونی برای تمایز میان نابینایی و نیمه بینایی به کار می رود. میزان اندازه گیری در این تعریف 20.200 می باشد. |
|  | تعریف آموزشی | در این تعریف تأکید بر چگونگی استفاده از میزان بینایی خوهد بود، که بسیاری از متخصصین آموزش و پرورش ویژه، این تعریف را یک بعدی و ناکافی می دانند. |

1-2 ارتباط نابینایان با محیط اطراف

از مهم ترین مباحثی که باید به آن بپردازیم، شناخت نابینا و چگونگی درک او از محیط و برقراری ارتباط با محیط اطراف و مردم است. در زمینه برقراری ارتباط با مردم اعم از بینا و نابینا آنچه که حائز اهمیت است، تلاش های خود نابینا و راهنماییهای مددکاران است، و در زمینه ارتباط با محیط نیز نابینا رفته رفته مهارت هایی کسب می کند تا بتواند درک نسبتاً درستی از فضا داشته باشد. اما آنچه که در حیطه عمل ما قرار میگیرد، آن است که از طریق خلق فضاهایی با کیفیت های خاص، امکاناتی برای برقراری ارتباط بهتر نابینا با مردم و فضا ایجاد کنیم، و این مستلزم شناخت نابینا به عنوان گیرنده پیام است. ما به عنوان یک منبع پیام، نیازمند این مطلب هستیم که هرگز گیرنده را فراموش نکنیم یا به عبارتی نحوه ارائه ای برای پیام خود انتخاب کنیم که به حداکثر تأثیر ممکن دست یابد و هدف های ما را جامه عمل بپوشاند (محسنیان راد،1369،ص219 ).

در دنیایی که انسان زندگی می کند، عوامل مختلفی به درک محیط توسط او کمک میکنند که آن ها را محرک های محیطی می نامند. از جمله این محرک‌ها عبارتند از: پَستی و بلندی های سطح کره زمین که مواد آن را جامدات، مایعات و گازها تشکیل می دهند. انسان و هر موجود زنده به کمک دستگاه های گیرنده خود نه تنها کم و کیف آنها را احساس می کند، بلکه با استفاده از تجربه سعی می کند، بهترین سازش ممکن را نشان دهد. عامل دیگری که در این سازش مؤثر است، نیروی جاذبه زمین می باشد که موجودات زنده هم مانند اجسام دیگر تحت تأثیر آن می باشند. هیچ موجودی اعم از حیوان یا انسان نمی تواند برای مدت زیادی در هوا معلق بماند، زیرا راحتی و آسایش فیزیکی آن در ارتباط با زمین تأمین می شود. به زبان ساده نیروی جاذبه زمین کششی است که از طرف زمین به موجود زنده وارد می شود و موجود زنده با مقاومتی که در برابر این نیرو نشان می دهد، می تواند حالت سرپا ایستادن و حرکت و سکون خود را حفظ کند. تشعشعات الکترومانیتیک، یکی دیگر از محرک های محیطی است که با گردش زمین حول خورشید، موجودات را تحت تأثیر قرار می دهد. گیرنده های امواج نوری انسان در برابر اشعه خورشیدی، طیفی محدود از این تشعشعات را با طول موج هایی از بنفش تا قرمز دریافت می کند و به این وسیله، نه تنها می تواند اشیا محیطی را ببیند، بلکه می تواند خود را با سردی و گرمی هوا و با تغییر درجه حرارت روزانه که ناشی از این تشعشعات است، تطبیق دهد. به این ترتیب است که درجه حرارت هوا و زمین به عنوان سرچشمه تحریک تلقی می شود و در نتیجه موجودات احساس سردی و گرمی می کنند. بخشی از نوری که بر موجودات زنده می تابد، مستقیماً از نور خورشید و بیشترین بخش نور، ناشی از سطوح منعکس کننده محیط می باشد. منظور از (( نور محیط )) نوری است که از اطراف به موجود زنده می تابد و ظاهراً موجب خواب و بیداری می شود. هر موجود زنده توانایی دارد که نسبت به این نورهای محیطی با شدت متفاوت واکنش مناسب از خود نشان دهد.

هوا به عنوان مخلوطی ازگازهای مختلف از قبیل نیتروژن، اکسیژن،انیدریک، کربنیک و بخار آب علاوه بر آنکه خود به عنوان یک محرک محسوب می شود، به عنوان یک عنصر واسطه برای انتقال سایر محرک‌ها نظیر بو، نور، صدا به حساب می آید. اگر بر اثر نیروی یک منبع صوت، انرژی به مولکول های هوا وارد شود، این امر باعث ایجاد موج و لرزش در هوا و در نتیجه ایجاد صوت میگردد که به عنوان یک محرک برای انسان در مواردی خاص قابل درک است.

کاربرد ویژه بو، به یک حالت خاص انتشار مواد فرّار در فضا گفته می شود. مانند حالت خاص ارتعاش هوا که صوت نامیده می شود. از بین مواد شیمیایی که در هوا وجود دارند، برخی دارای بو هستند و پاسخ و عکس العمل موجودات در مقابل آن ها متفاوت می باشد.

اما بیان این این نکته حائز اهمیت است که انتشار ماده در هوا از خصوصیت منبع خود خبر می دهد. به این ترتیب می توان مشاهده کرد،که انسان یا موجود زنده که بتواند وجود آن ماده را درک کند، به سوی منبع جهت یابی می کند. به این ترتیب انسان یک نوع ارتباط شیمیایی با محیط خود برقرار می کند(ایروانی،خداپناهی،ص 17 و 18 ).

علاوه بر ارتباط شیمیایی، انسان با محیط خود ارتباط مکانیکی نیز برقرار می کند. یکی از انواع این ارتباط، تماس انسان با مواد موجود در محیط است. وقتی موادی با انسان یا موجودی برخورد می کند یا انسان را می کشد، سطح پوشش او تغییر می کند. یعنی پوست، مو و پوشش وی در معرض تغییر قرار می گیرد. به غیر از مواد جامد سایر عناصر مایع و گاز هم بر روی اعضای انسان می توانند تأثیر مکانیکی داشته باشند و به عنوان محرک عمل کنند. به عنوان مثال فشار هوا و یا مسیر جریان باد بر روی پوست انسان اثر گذاشته و سبب جهت یابی صحیح او در محیط می گردند. نور منعکس شده اطراف یک شی ارتعاش هوا، انتشار مواد شیمیایی از یک عنصر، همگی اطلاعات محرک ها را حمل می کنند. اما اینکه این محرک ها مؤثر هستند یا نه، بستگی به دریافت کننده و سیستم گیرنده آن و عمل دیدن، شنیدن و بویایی او دارد به طور کلی جهانی که پیرامون ما را فرا گرفته، سراسر حاوی اطلاعات و محرک هاست، که محرک ها علاوه بر اطلاعات، حاوی انرژی خاصی هستند که مطابق آن بر سیستم های گیرنده انسان اثر گذار می باشند و انسان بنابر دریافت هرکدام از این محرک ها با محیط پیرامون، ارتباط مکانیکی، شیمیایی و احساسی برقرار می کند (شفیعی اردستانی،1383).

# 1-3- ادراک محیط توسط نابینا:

در گذشته درباره ی محیط و اطلاعات و محرک های کسب شده توسط انسان به طور کلی صحبت شد. تمام موارد گفته شده، برای افراد نابینا نیز صادق می باشد. به استثنا این که در این افراد سیستم ادراک بینایی دچار آسیب شده و در پاسخگویی به محرک های بینایی دچار اختلال میگردد. همچنین در نابینایان مطلق محرک های بصری هیچگونه کارآیی ندارند.

صرف نظر از محرک های بصری، محیط پیرامون انسان برای هرکدام از سیستم های ادراکی، محرک هایی را ارائه می کند که نابینایان بنا به نیاز خود با دقت و توجه زیادی آنها را دریا

فت کرده و در درک محیط از آنها استفاده می کنند.

محرک های قابل ادراک برای نابینایان مطلق، به 5 دسته تقسیم می شوند، که عبارتند از:

عوامل محرک شنوایی

عوامل محرک لامسه

عوامل محرک بویایی

عوامل محرک فیزیک بدن

عوامل محرک طبیعی و محیطی (شفیعی اردستانی،1383).

با توجه به تعدد پراکندگی انواع محرک هایی که در دسته بندی ذکر شده قرار می گیرند، امکان نام بردن همه ی آنها به طور کامل وجود ندارد. بنابراین سعی شده در جدول(2) نمونه های کلی، قابل لمس و کاربردی از هرکدام تنها برای روشن شدن ذهن،عنوان گردد.

# جدول3- 3- محرک های قابل ادراک نابینا

| عوامل محرک | نمونه ها |
| --- | --- |
| شنوایی | 1-ا نعکاس صدای برخورد باد با دیوار، 2- سرو صدای خیابان های اطراف،3- صدای تلاطم آب،4- صدای گفتگوی افراد، 5- فضاها با سر و صدای خاص، 6- نغمه حاصل از برخورد باد با برگ درختان، 7- صدای برخورد عصا با اشیا و مصالح مختلف |
| لامسه | انواع جنسها و بافتهایی که به روشهای گوناگون مانند لمس کردن با عصا،دست یا سطح زیر پا حس می شوند |
| بویایی | 1-عطر گلهای مختلف، 2- بوی درختان و فضای سبز، 3- بوی آب، بوی دود و برخی از محصولات مصنوع،4- بوی برخی فضاهای خاص مثل کارگاه سفالگری |
| فیزیک بدن | 1-حرارت 2- باد 3- رطوبت 4- گرمای انعکاسی از دیوارها 5- سایه دیوارها، اثر آن بر بدن6- سایه روشن درختان |
| طبیعی و محیطی | مثل پستی و بلندی های طبیعی موجود در محیط که حس بالا و پایین و پستی و بلندی را ایجاد می کنند. |

# 2-مشکلات نابینایان در محیط شهری

هر شهر باید برای تمامی اقشار جامعه، امکانات لازم را برای آسایش و پیشرفت دارا باشد. محیط شهری باید بگونه ای طراحی گردد که برای افراد معلول نیز براحتی قابل استفاده باشد و زمینه رفاه آنان را فراهم آورد و هیچ کس با هیچ ویژگی خاصی، خارج از دایره شهر قرار نگیرد. لذا با درنظر گرفتن وضعیت کوچهها، پیاده روها، پلهای ارتباطی بین پیاده رو، مسیر حرکتی افراد نابینا و موارد بسیار دیگر، میتوان به این نتیجه رسید که اقدامات صورت گرفته برای افراد معلول و به ویژه نابینایان کافی نبوده و از لحاظ فنی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند.

بسیاري از افراد نابینا راجع به تردد مستقل احساس ترس دارند و یا احساس راحتی نمی کنند. در این زمینه ضروري است که کشف شود چه محیط هایی، چه فاکتورهاي محیطی و یا چه آیتم هاي محیطی براي افراد نابینا در تعامل با محیط ایجاد مشکل می نماید. لذا در این فصل به بررسی مشکلات و موانع فیزیکی موجود برای نابینایان پرداخته میشود. موارد قابل بررسی در سه دسته جداگانه تفکیک شده است وبا انجام مطالعات میدانی و ارائه عکس از مشکلات موجود، به این امر پرداخته شده.

# 2-1 مشکلات حرکتی و جهت یابی

افراد نابینا در جابجایی به گونه ای خاص از ابزارهای حسی خود یاری میگیرند و ادراکی متفاوت از افراد بینا پیدا میکنند که تفاوت آنان در همین روش از ابزار حرکت است. اطلاعات و محفوظات نابینایان از فضای اطراف براساس ادراک غیر بینایی و برای افراد بینا براساس حس غالب یعنی بینایی و مقدار اندکی از سایر حواس است. یکی از مهمترین مشکلات نابینایان جهت یابی در حرکت آنان میباشد که شامل مواردی چون: مسیرهای مبهم وپیچیده، اختلاف سطحهای شدید، کف سازی نامناسب در مسیر حرکتی و انتخاب محل نادرست برای کاشت گیاهان اشاره کرد.(بمانیان، دباغی خامنه، احمدی، 1390).

معیار سکونت معلولین در یک محله، متناسب بودن محیط اطراف با نیازهای حرکتی و قابل استفاده بودن آن برای این افراد است. تامین شرایط انسانی از مهم ترین جذب معلولین در جامعه به شمار میرود و ایجاد همبستگی و اتحاد را با معلولین امکان پذیر میسازد. موانع تردد از بزرگترین سدها، برای افراد نابینا در فعالیتهای اجتماعی است. ضوابط و استانداردهای حرکتی و لحاظ کردن آنها در طراحی میتواند تا حدود زیادی از مشکلات نابینایان درمحیط شهری را کاهش دهد.

موانع معماري و شهرسازي نامناسب مهمترین مانع فعالیت نابینایان است. بنابراین مناسب سازي فضاهاي شهري و ساختمان هاي عمومی براي معلولین، برداشتن موانع در مسیرهاي حرکتی و یا احداث دسترسی هاي مختص براى این افراد ضروري به نظر میرسد. در تصاویر1برخی موانع شهری موجود برای نابینایان آورده شده است.

شکل1: وجود موانع در امتداد مسیر حرکت نابینایان

منبع:نگارندگان

# 2-2 مشکلات کاربردی نابینایان

برخی از مشکلات نابینایان در هنگام استفاده از وسایل در فضاهای شهری به شرح زیر است:

الف: ارتفاع نامناسب آبخوریهای موجود

ب)طراحی نامناسب دستگیره و شیرآلات

ج)غیر قابل استفاده بودن میزها و صندلیهای تعبیه شده

در تصاویر2 استفاده از مصالح نامناسب در  مسیر نابینایان و همچنین وجود برخی موانع شهری موجود در طول مسیر.

شکل2: مصالح نامناسب و وجود موانع در امتداد مسیر حرکت نابینا

منبع:نگارندگان

# 3-توصیه های طراحی جهت مسیریابی مناسب برای نابینایان

# 3-1 علائم هشداردهنده

برای هشدار افراد نابینا با توجه به اینکه از حس بینایی محروم میباشند مناسبترین راهحل برای تشخیص مسیر حرکتی در فضای شهری بهره گیری از عناصر لمسی و شنیداری است. یکی از این موارد استفاده از نوارهای بساوایی است که معمولا به وسیله اختلاف بافتی در کف سازی معابر ایجاد میگردد. این اختلاف بافتی در معبر قبل از رسیدن به نقاط خطرآفرین برای نابینایان ایجاد میگردد. نوارهای بساوایی دارای بافت زبرتری از سطح پیاده‌رو هستند. عرض این نوارها معادل 60 سانتی متر است.

# 3-2 نوارهای هدایت کننده

این نوارها برای سهولت حرکت نابینایان و جلوگیری از برخورد با موانع در طول معابر احداث میگردد. اختلاف میان این نوارها با تعبیه سطح معابر در حدی است که نابینا بتواند با نوک عصای خویش آن را تشخیص داده و دنبال کند. عرض این نوارها معادل 15سانتی متر است.

شکل :نوارهای هدایت کننده درکف

نوارهای هدایتی در بدنهها:میتوان این نوارها را در بدنهها طراحی کرد که با خطوط بریل نیز میسر و موقعیت را به نابینا نشان میدهد.

شکل:نوارهای هدایت کننده در بدنهها

# 3-3  علائم راهنما(تابلوها)

این تابلو ها ویژگی مخصوص خود را دارا میباشند که عبارتند از:

قابلیت لمس برای نابینایان

قابل دسترسی راحت و آسان

نصب در ارتفاع مناسب

دارای جنس مقاوم برای جلوگیری از فرسایش

یکی از فاکتورهای مهم در تابلوها زاویه تابلوها میباشند  چرا که نابینایان با سطح شیبدار نسبت به سطح قائم ارتباط راحتتری برقرار میکند. زاویه مطلوب بدین منظور 15الی 20 درجه است.

شکل:تابلوهایی به صورت خط بریل وتصاویر برجسته برای خوانایی افراد

# 3-4  میله هدایت کننده:

میله هدایت کننده به نابینا این امکان را میدهد که از موقعیت خود توسط خطوط بریل روی آنها آگاه شود.

شکل: میله هدایت کننده

# نتیجه گیری

افراد نابینا مشکلات خاص خود را دارند. تصور محیط برای آنها بسیار مهم است. به آنها آموخته شده است که برای فرم دادن به نقشههای شناختی به بافت و صداهای محیط توجه کنند. نابینا میتواند با توجه به محیط شنیداری و علائمی که برای جهت یابی نصب میشود مورد حمایت قرار گیرد.

لذا به منظور بهسازی محیط و فضای زندگی و فرصت حضور نابینا در  کنار دیگران، لازم است تا هریک از افراد جامعه به نوبه خود با به کارگیری دانش روز در راستای امنیت فرد نابینا درمحیط گام بردارد. امروزه مهم ترین بحثی که درخصوص مناسب سازی فضاهای شهری مطرح میشود، برداشتن موانع در مسیرهای حرکتی و یا احداث دسترسیهای مختص برای این افراد میباشد.

نتیجه دیگری که از این مقاله میتوان برداشت کرد این است که همانطور كه هر نوع گل و پوشش گياهي نميتواند در هر شرایط محیطی رشد كند و هر حيواني در هر محیطی زندگي كند، هر نوع معماري نيز قابل استفاده برای همه افراد نيست چرا که نحوه درک محیط نابینایان با افراد عادی متفاوت است و آنها با استفاده از حواس محیط را درک  نموده و با آن ارتباط برقرار میکنند. و حتی اینکه  حرکت در فضا و مکان‌یابی و درک فضا بدون چشم هم امکان‌پذیر است، به این صورت که مي‌توان برای هر فضایی یک نشانه و کلیشه قرار داد تا مخاطب تنها با متوجه ‌شدن از حضور آن علائم بفهمد در چه فضایی و در کجای پروژه قرار گرفته است.

[1] (نویسنده مسئول)-  دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه زنجان

[2] دانشجوی پزشکی دانشگاه کاشان